1. AMAÇ:

Bu talimat Üniversitemizin Davutpaşa Kapalı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Buharlı Temizlik Makinesi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM:

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu kapsar.

3. TANIMLAR:

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR:

Bu talimatın uygulanmasından Havuz operatörü ve temizlik personeli sorumludur.

5. UYGULAMA:

5.1	Üst kapak ile beraber contayı kaldırın ve içme suyunu haznenin içine boşaltın

5.2	Yeterince su olduğunda kırmızı ışık söner.

5.3	Hazne kapağını açınız ve deterjanı suyla seyrelterek doldurunuz.

5.4	Fişi prize takınız. Ana şalterin alt kısmına basınız, turuncu ışık yanacaktır.

5.5	Kumanda kolu çalıştırılarak fonksiyonu programlayın.

5.6	Beyaz butona basınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.