1. AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin Davutpaşa Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu havuz temizlik robotu cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Havuz operatörü sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1	Robotu havuza ters olarak sokun, havası boşalana kadar su içinde tutun.

5.2	Havası boşalınca robotu bırakın havuzun zeminine otursun.

5.3	Robotun kablosunu havuzun üzerine bırakın.

5.4	Otomatik veya manuel düğmelerinden istediğiniz birini seçin.

5.5	Robotu çalıştırın, I-0 yazan düğmeyi I konumuna getirip, yanındaki düğmeye basın.

5.6	Robot programını tamamlayıp durduktan sonra, çalışma lambası yanıyorsa önce OF düğmesi ile robotu kapatın.

5.7	Elektrik fişini prizden çıkarın.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.