1. AMAÇ:

Bu talimat Üniversitemizin Davutpaşa Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu PH ve Klor test kiti cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM:

Bu talimat Yıldız teknik Üniversitesi Kapalı Havuzunu kapsar.

3. TANIMLAR:

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR:

Bu talimatın uygulanmasından Havuz operatörü sorumludur.

5. UYGULAMA:

5.1	Haznesi su ile çalkalanıp doldurulur

5.2	Sıvılı ve ya haplı test kitine havuz yüzeyinin en az 30 cm aşağısından deney tüpüyle su örneği alınır.

5.3	pH kısmına 1 adet phonel-red hap atılır, klor kısmına 1 adet DPD1 klor hapı atılır.

5.4	Oluşan renkler test kiti üzerinde bulunan renkler ile karıştırılır ve yanlarında bulunan rakamlar ile değer tespit edilir

5.5	Değer havuz analiz formuna yazılır

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.