Ahşap torna makinesi, ahşap parçalara silindirik, konik veya her türlü dairesel şekil vermeye yarayan ağaç işleme makinesidir. Torna makinesi kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- Çatlak ve budaklı parçalar makineye bağlanmamalıdır.

- Tutkallanmış parçalar tamamen kuruduktan sonra makineye bağlanmalıdır.

- Parçalar makineye sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Gezer punta sıkıldıktan sonra mutlaka tespit edilmelidir.

- Siper, iş parçasına dokunmayacak en yakın mesafede ayarlanmalıdır. Parça işlenirken inceldikçe, makine durdurularak siper tekrar yaklaştırılmalı ve siper kaidesi ve siper sağlamca sıkılmalıdır.

- Öğrenme aşamasında, makine çalışırken hiçbir ayarlama, ölçme ve kontrol işlemi yapılmamalıdır.

- Makine çalıştırılmadan önce mutlaka parça elle döndürülerek sipere dokunmadığı kontrol edilmelidir.

- Daima keskin kalemle çalışılmalı, körelen kalem geciktirilmeden bilenerek işleme devam edilmelidir.

- Makine, iş parçasının çapına uygun devirde ayarlanmalıdır. (kalın parçalarda, kare parçaların kaba işlemlerinde ve alın tornalama işlemlerinde düşük devirle; ince parçalarda ve perdah işlemlerinde yüksek devirle çalışılmalıdır.)

- Torna kalemi, her iki elle sağlamca tutularak ve sipere iyice bastırılarak çalışılmalıdır.

- Alın tornalamada (tabak biçimindeki işlerin yüzeylerinde), oluklu kalem kullanılmalı ve sadece kazıma işlemi yapılmalıdır.

- Dönen parçaya ve bağlama elemanlarına (punta, ayna vb.) ellerin çarpmaması için dikkat edilmelidir.

- Zımparalama ve cilalama işlemlerinde, siper geri çekilmeli veya kaldırılmalıdır. Aksi durumda parmaklarınız parça ile siper arasında sıkışabilir.

Ahşap Torna Makinesinin Bakımı

İşleme başlamadan önceki bakım

- Kalemlerin keskinliği kontrol edilmeli; gerekli ağız ve kama açıları dikkate alınarak bilenmelidir.

- Gezer punta, hareket ve bağlama düzenlerinin normal çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Siper, hareket ve bağlama düzenlerinin normal çalıştığı, siperin üst kenarında kalemlerin rahatça kaymasına engel bir bozukluk bulunmadığı kontrol edilmelidir.

- Puntaların, tam merkezli ve rahat çalışır durumda oldukları kontrol edilmelidir.

Günlük bakım

- Günlük çalışma sonunda makinenin toz ve talaşları temizlenmelidir.

- Kullanılan kalem ve puntalar temizlenip yerlerine kaldırılmalıdır.

Haftalık bakım

  - Kalemler bilenmelidir. Sap ve bileziklerinde gevşeme ve çatlamalar varsa onarılmalıdır.

  - Mil ve punta yataklarındaki yağlama noktaları, kataloğunda belirtildiği şekilde yağlanmalıdır.

  - Makinenin toz ve talaşları temizlenmeli, metal yüzeyler ve eklentiler ince yağ ile hafifçe yağlanıp makinenin üzeri örtülmelidir.

Yıllık genel bakım

Yılda bir defa makinenin aşağıdaki elemanları kontrol edilerek gerekli gerdirme, sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır:

- Makine gövdesinin yere bağlantısı.

- Motor, şalter ve kablo bağlantıları.

- Fener mili, yataklar, punta ve ayna bağlantıları.

- Kayış ve kasnaklar.

- Gezer punta yatağı hareket ve sıkma düzenleri.

- Siper, siper yatağı hareket ve sıkma düzenleri.

- Kalemler, ölçme aletleri ve eklentiler.