Alt freze makinesi, iş parçalarına lamba, Kiniş, kordon, pah açma; kenar şekillendirme ve temizleme; zıvana, diş, kırlangıç kuyruğu kızak, kanal açma ve yüzey şekillendirme  işlemlerinde kullanılan ağaç işleme makinesidir. Alt freze makinesinde çalışırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- 25 cm’den daha kısa parçalar serbest elle makineye verilmemelidir.

- İş parçaları, makinede daima elyaf yönünde işlenmelidir.

- İş parçası, tablaya ve sipere sağlamca bastırılmalı ve eller bıçaklara yaklaştırılmamalıdır.

- Çalışma esnasında tüm dikkat işe verilmelidir. Başka yere bakılmamalı ve başkalarıyla konuşulmamalıdır.

- Çatlak ve kaba budaklı parçalar makineye verilmemelidir.

- İş parçası makineye verildikten sonra geri çekilmemeli, gerekiyorsa önce makine durdurulmalıdır.

- İş parçası, daima bıçakların dönme yönünün tersinde makineye verilmeli ve kesinlikle bıçak dönme yönünde iş parçası geri çekilmemelidir.

- Bıçakların keskinliği, top ve mile sağlam bir şekilde bağlandığı kontrol edilmelidir.

- Mümkün olan her durumda bıçaklar, iş parçasının alt tarafından çalışacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Ön ve arka siper arasındaki mesafe, bıçağın gerektirdiğinden fazla açılmamalıdır.

- Siper ayarlandıktan sonra sağlamca sıkılmalı ve çalışma sırasında arada bir kontrol edilmelidir.

- Talaş derinliği, işin durumuna göre emniyetli bir şekilde ayarlanmalıdır. Fazla talaş kaldırılması gereken işlemler birkaç kere de yapılmalıdır.

- Makine çalıştırılmadan önce mil elle çevrilerek bıçakların serbest döndüğü; şalteri açıp kapatarak da dönme yönünün doğruluğu kontrol edilmelidir.

- Mümkün olan her durumda koruyucu siper ve baskı tarağı kullanılmalıdır.

- Freze etrafındaki parçaların ayakaltında bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Alt (Yatay) Freze Makinesinin Bakımı

İşe başlamadan önceki bakım

- Bıçakların keskinliği kontrol edilmelidir.

- Mil ayar düzenlerinin normal çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Siperin dikliği, doğrultusu ve ayar düzenleri kontrol edilmelidir.

- Koruyucu ve baskı düzenleri kontrol edilmelidir.

- Kızaklı gönye siperi ile kızaklı tablanın ayarları ve rahat çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Tabla, siper ve bıçaklar üzerine yapışmış reçine vb. birikintiler mazotla temizlenmelidir.

Günlük bakım

Günlük çalışma sonunda makinenin toz ve talaşları temizlenmelidir.

Haftalık bakım

- Takılı bıçaklar sökülüp temizlenmeli ve yerine kaldırılmalıdır.

- Kızaklı eklentiler ve baskı düzenleri sökülüp temizlenmelidir.

- Makinenin her tarafındaki toz ve talaş temizlenmelidir.

- Bütün metal kısımlar ince ile hafifçe yağlanmalıdır.

- Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları makine kataloğunda belirtildiği şekilde yağlanmalıdır.

Yıllık genel bakım

Yılda bir defa aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli gerdirme, sıkıştırma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

- Makine gövdesi ve yere bağlantısı.

- Motor, şalter ve kablo bağlantıları

- Kasnak ve kayışlar.

- Mil ve kovanı (bilezikler ve somunlar).

- Mil ayar düzenleri.

- Siperler ve eklentiler.

- Mil boşluğu bilezikleri ve kızak kanalları.

- Bıçaklar ve bağlama düzenleri.