Dekupaj makinesi, karmaşık ve dar eğmeçlerin kesilmesinde, ince plakaların içten veya dıştan kesilerek şekillendirilmesinde, modelcilikte ve kakmacılıkta (marketri) kullanılır. Dekupaj makinesinde çalışılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Testere laması normal gerginlikte bağlanmalı ve dişleri aşağı yönde bakmalıdır.

- Baskı çatalı, iş parçasını normal kuvvetle bastıracak şekilde ayarlanmalıdır.

- Bir elle şalter açılırken diğer elle iş parçası tablaya sağlamca bastırılmalıdır.

- Çalışma sırasında testere lamasına fazla yüklenilmemelidir. Dar eğmeçli kısımlarda  parça döndürülürken testere laması zorlanmamalıdır.

- Parçayı geri çekmek gerektiğinde önce makine durdurulmalıdır.

- Çalışma için yeterli aydınlık ortam sağlanmalıdır.

- Kesim yapılırken iş parçası tablaya basılı tutularak çalışılmalıdır.

- Çalışma sırasında eller testereye yaklaştırılmamalıdır.

- Kesilecek şeklin çizgileri iş parçasının tamamen içinde kalıyorsa atılacak kısımlarda yeterli sayıda ve en az testere laması genişliği kadar çapta delikler açılmalıdır.

Dekupaj (Kıl Testere) Makinesinin Bakımı

1. İşleme başlamadan önceki bakım

- Makine tablasının üzerinde varsa toz ve talaş temizlenmelidir.

- Testere lamasının gerginliği kontrol edilmelidir.

2. Günlük bakım

Günlük çalışma bitiminde makinenin temizliği yapılmalıdır.

3. Haftalık bakım

- Makinenin her tarafındaki toz ve talaş temizlenmelidir.

- Metal kısımlar ince yağ ile hafifçe yağlanmalıdır.

- Gerdirme silindirinin kapağı açılıp ince yağ konulmalıdır.

4.Yıllık genel bakım

Yıllık bakımlarda, aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

- Tabla eğim ayarı.

- Üst ve alt yataklar, sıkma çeneleri.

- Kılavuz düzeni (disk, makara, baskı çatalı).

- Kayış ve kasnaklar.

Alt yatak krank kutusunun yağ düzeyi sürekli kontrol edilmelidir. Makinenin kataloğunda belirtilen kullanım süreleri sonunda yağı değiştirilmelidir.

Krank mekanizması, makine kataloğunda belirtilen kullanma süresi sonunda sökülerek kontrol edilmelidir.