Dikey delik makinesi, kısa iş parçalarının baş kısımlarına, uzun iş parçalarının ve tablaların da yüzeylerine her türlü kavela ve vida deliği aç işlemlerinde kullanılmaktadır.  Makine kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

- Matkabın keskinliği daimi kontrol edilmeli ve mandrene sağlamca bağlanmalıdır.

- Mandren anahtarı çıkarılmadan makine çalıştırılmamalıdır.

- Çalışma sırasında eller matkaptan uzak tutulmalıdır.

- Şalter kapatılınca, mandren elle durdurulmamalıdır.

- Özellikle küçük iş parçaları, serbest elle tutularak değil bir mengeneye veya tablaya uygun bir şekilde bağlanarak delme işlemi yapılmalıdır. İş parçası elinizden kurtulup matkapla birlikte dönmeye başlayabilir. Bu durumda iş parçası yakalamaya çalışılmamalıdır. Hemen makinenin şalteri kapatılmalıdır.

- Bütün ayarlama ve değiştirme işlemleri şalter kapalıyken yapılmalıdır.

- Delme sırasında, matkap yanacak veya kırılacak şekilde zorlanmamalıdır. Derinliği fazla olan deliklerde, matkap fasılalarla geri çekilerek talaşların boşalması ve matkabın soğuması sağlanmalıdır.

- Delme sırasında matkap ucunun metal tablaya çarpmamasına dikkat edilmeli, gerekirse iş parçasının altına uygun bir altlık konulmalıdır.

- İş elbisesinin kolları lastikli, matkaba dolanmayacak şekilde olmalıdır.

- Delme işleminde sona gelinirken ilerleme hızı azaltılmalıdır.

Dikey Delik Makinesinin Bakımı

İşleme başlamadan önceki bakım

- Matkabın keskinliği kontrol edilmelidir.

- Mandren anahtarının ve mandren ağızlarının normal çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Tabla temizlenmeli; yataylığı, yükseklik ayarı, hareket ve bağlama düzenleri kontrol edilmelidir.

- Matkap çapı kontrol edilmelidir.

Günlük bakım

- Günlük çalışma sonunda makine üzerindeki talaşlar temizlenmelidir.

- Kullanılın matkaplar temizlenip yerine kaldırılmalıdır.

Haftalık bakım

- Matkaplar bilenip yerlerine kaldırılmalıdır.

- Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları, makine kataloğunda belirtildiği şekilde yağlanmalıdır.

- Makinenin her tarafındaki toz ve talaşlar temizlenmelidir.

- Makinenin metal yüzeyleri ince yağ ile hafifçe yağlanmalı ve üzeri örtülmelidir.

Yıllık  genel bakım

Yılda bir kere makinenin aşağıdaki elemanları kontrol edilerek gerekli sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

- Motor, şalter ve kablo bağlantıları.

- Mil, yatak hareket düzeni ve mandren.

- Kayış ve kasnaklar.

- Tabla, yatay ve düşey hareket düzenleri.