Zımpara taşı makinesi, kesici aletlerin bilenmesinde kullanılmaktadır. Makineyi kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Makinede çalışırken koruyucu gözlük takılmalıdır.

- Bileme esnasında, kesicinin ağız açısına dikkat edilmelidir.

- Bilenen alet fazla bastırılmamalıdır.

- Bilenen kısım gönye ile kontrol edilmelidir.

- Soğutma sıvısı bulundurulmalı, bilenen alet sık sık soğutma sıvısına sokularak kesici ağızın yanması önlenmelidir.

- Hareket halindeki taşa dokunulmamalıdır.

- Zımpara taşı ile siper arasındaki mesafe 3 mm’yi geçmemelidir. Aksi halde kesici alet siperle zımpara taşı arasında sıkışarak patlamaya neden olabilir.

- Makine devrini almadan bilemeye başlanmamalıdır.

- Kesici alet siper üzerinde gezdirilmeli, sabit bir şekilde tutularak bileme yapılmamalıdır.

- Makine çalıştırılırken yan tarafında durulmalıdır.

Zımpara Taşı Makinesinin Bakımı

- Taşının salgılı dönüp dönmediğine bakılmalıdır.

- Taşta çatlak varsa değiştirilmelidir.

- taşın çevre yüzeyinin düzgünlüğü bozulmuş, diş araları dolmuş, kesici tanecikler körelmiş ve parlamış ise taş yeniden düzeltilmelidir (dişlenmelidir).

- Taşın önündeki siperin sağlamlığı kontrol edilmelidir.