AMAÇ: Metal kesme makinesinin iş emniyetine ve dersin eğitim planına uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/ve arızalı uyarısı bulunan makineleri kullanma

- İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et ve iş önlüğü kullan.

- Parçanın sıkıca bağlandığından emin ol

- Çalışırken siper veya gözlük kullanarak gözlerini talaşlardan koru.

- Iş faktörlerinin  (tezgah,kesici takım,malzeme,çevre ve kendi) güvenliğini sağla.

- Tezgahta ortaya çıkan arızaları olağandışı sesleri ve titreşimleri atölye sorumlusuna bildir.

METAL KESME MAKİNESİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Makineyi kullanan kişiler bu konuda tecrübeli olmalıdır.

- Kesilecek parçayı yerine dengeli oturtun.

- Kesilecek parça ile kullanıcı arasında bir muhafaza var ise görüşü engellemeyecek şekilde yerleştirin.

- Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin dairesel testereden yeterince uzakta olmasına dikkat edin.

- Kesilen parçayı, kopma aşamasında savrularak fırlayabileceğinden serbest vaziyette bırakmayın.

- Kesme sırasında oluşan çapakların etrafa sıçramaması için perdeleme yapın.

- Dişi kırık dairesel taş derhal değiştirilmelidir.

8. Taş hareketi durmadan tezgâh başından ayrılmayın.