Revizyon Takip Tablosu

| REVİZYON NO | TARİH | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| 00 | 23.05.2014 | İlk yayın. |

# 1. AMAÇ

Bu talimat laboratuvar analiz sonrası tehlikeli kimyasal ve biyolojik atıkların bertarafına yönelik prensip ve politikaları belirlemektir.

# 2. KAPSAM

# Bu prosedür tehlikeli kabul edilen kimyasal ve biyolojik atıkların üretimi, gruplandırılması, toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması ve nihai bertarafı için alınacak önlemler ve teknik sorumlulukları kapsar.

# 3. TANIMLAR

3.1. Tehlikeli Atıklar: Tehlikeli atık, laboratuvar faaliyetleri sonrasında işlem artığı olarak ortaya çıkan, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların tabii bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen sağlık riskleri ve diğer çevresel etkilerden kaçınmak için özel toplama ve bertaraf işlemleri gerektiren katı veya sıvı haldeki maddelerdir.

3.2. Biyolojik/Enfekte Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dâhil), bu sıvı ve salgılarla kontamine olmuş her tür atık, doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dâhil), bakteri ve virus tutucu hava filtreleri, günü geçmiş veya artmış antineoplastik ilaçlar ve bu ilaçlarla kontamine olmuş her tür malzemeden oluşur.

3.3. Kimyasal Atıklar: Kullanılan veya analiz sonucu oluşabilecek kimyasal maddeler katı ve sıvı atıklar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Sıvı atıklar ise halojenli ve halojensiz atıklar, asit, baz olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır.

3.4. Atık Yönetimi: Atığın özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, taşınması, bertarafını kontrolünü ifade eder.

3.5. Geçici Depolama: Atıkların bertaraf alanına taşınmasından önce ünite içinde belirlenen birimlerde veya konteynerlerde geçici süre ile bekletilmesini ifade eder.

# 4. SORUMLULAR

Sorumluluklar prosedür içerisinde uygulamalar bölümünde belirtilmiştir.

# 5. UYGULAMA

5.1 TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI

Tehlikeli atıklar, kaynaklarında, diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu grupta yer alan atıklar atık kaplarının üzerinde yazan atık çeşidine göre, kimyasalları kullanan uzman tarafından ilgili/ait olduğu belirtilen ayrı kaplarda toplanır.

5.2.  ENFEKTE/BİYOLOJİK ATIKLARIN TOPLANMASI

Kullanılan veya Laboratuvar faaliyeti sonucu oluşabilen tehlikeli enfektif/biyolojik atıklar kaynaklarında, diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu grupta yer alan atıklar atık kaplarının/torbalarının üzerinde yazan atık çeşidine göre uzman tarafından ait olduğu belirtilen ayrı kaplarda toplanır.

5.3 KİMYASAL ATIKLARIN TOPLANMASI/TAŞINMASI/YOK EDİLMESİ

Tehlikeli kimyasal atıkların ve Enfektif/Biyolojik Atıkların toplanması ve yok edilmesi YTU Destek Biriminin belirlediği tarihlerde Merkez Laboratuvara haber verilmesi ile birlikte İSTAÇ tarafından toplanarak, bertaraf edilecektir.

# 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

DŞ-151-Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği