AMAÇ: Manuel Darbeli Pres Tezgâhının iş emniyetine uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/ve arızalı uyarısı bulunan makineleri kullanma

- İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et ve iş önlüğü kullan.

MANUEL DARBELİ PRES ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Manuel darbeli presin gövdesi , yüksekliği değiştirilebilecek ve sütun mili

etrafında 360 derece dönebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Gövdeyi istenilen konuma getirmek için öncebilezik, üzerindeki kelebek somun ile gevşetilir. Sonra gövde imbus cıvatası ile gevşetilir. Gövde istenilen yükseklikte ayarlandıktan sonra sabitlenir.

- Presinizdeki mapanın  delik çapı ¼ dir. Bu mapanın ucuna ¼ vidalı üst kalıp bağlayabilirsiniz. Bağlayacağınız üst kalıbın darbe yüzeyinin mümkün olduğu kadar küçük olmasına dikkat ediniz. Böylece daha yüksek bir darbe basıncı elde etmiş oluruz.

- Darbe kuvvetini değiştirmek için önce kontra somunu gevşetilir. Sonra yay gergi somunu kuvvet arttırılacak ise ,saat yönünde sağa çevrilir. Kuvvet azalacak ise saat yönünün tersinde sola çevrilir. Uygun darbe kuvveti elde edildiğinde yay gergi somunu sabitlemek için kontra somunu sıkılır.

- İş tablasının yüzeyi talaşlardan ve oluşabilecek malzeme kalıntılarından temizlenmelidir.

- Kalıbınızı sabitliğini kontrol ediniz gevşeme durumunda sıkıştırınız.

- Gevşeyen cıvatalar var ise yeniden sıkılmalıdır

- Darbe gerçekleştiren milin ince yağ ile çok az bir miktarda yağlayınız