|  | BUZDOLABI (ARÇELİK) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 1 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuarında bulunan ARÇELİK buzdolabının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buzdolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Buzdolabı tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Buzdolabı bakımından Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Arçelik

Model: 1060TY

Seri no: 14-101195-01

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı -18 ile + 4 °C aralığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini  25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır.

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebeb olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | BUZDOLABI (ANTECH) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 3 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan ANTECH buzdolabının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buzdolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Buzdolabı tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Buzdolabı bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Antech

Model: MPR-426

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı +4 ile + 6 °C aralığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini  25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | BUZDOLABI (ANTECH) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 6 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan ANTECH buzdolabının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buzdolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Buzdolabı tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Buzdolabı bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Antech

Model: MDF-86U458

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı -80 °C sıcaklığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini 25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ELEKTROFOREZ (CLEAVER SCIENTIFIC) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 8/ 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan CLEAVER SCIENTIFIC marka elektroforez sisteminin nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Elektroforez sisteminin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Cleaver Scientific

Model: MSmini 10

Seri no: 160105005

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Protein ve DNA örneklerinin saflık kontrolü ile molekül ağırlıklarının tayini amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

- Elektroforez  tankında 8 x 10 veya 10 x 10 cm jel çalışılabilmelidir.

- Tankın tampon hacmi 250 – 1200 ml arasında olmalıdır.

- Tank da maksimum 4 jel, 80 örnek (20 örnek/jel) çalışılabilmelidir.

- Tank ile birlikte platinyum elektrodları, 2 set cam plakarı, 2 adet 12 dişli, 1 mm diş kalınlığında tarakları, dummy plakası, soğutma paketi ve toplama tabanı ile komple olmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

1-Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır.

2- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir.

3- Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

4- Cihazı kesinlikle ıslak elle açıp/ kapamayınız.

5- Elektroforez tankı tampon solüsyonu ile doldurulur ve elektrod uçları güç kaynağının ön panelinin alt kısmındaki çıkışlara takılır. Kırmızı uçların kırmızı anoda (+) ve siyah uçların da katoda (- ) takıldığından emin olunmalıdır.

6- Güç kaynağı ana güç anahtarından açılır

7- Jel yerleştirilir.

8- Cihazın güç kaynağı açılır.

9- Cihazın soğutma sistemi ve elektroforez ünitesi açılır.

10- Elektroforez koşulları cihazın üzerinde bulunan butonlarla cihaza yüklenir.

11-RUN butonuna basılarak çalışma başlatılır.

12- Çalışma ayarlanan sürede bittiğinde, tankın içerisindeki tampon boşaltılır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ortamında 0- 30 °C arasında, yoğuşmasız atmosferde, tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde, rutubetsiz, aşındırıcılardan uzak bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın temizliğinde kesinlikle organik solvent kullanılmaz. Tüm plastik parçalar 50°C’ı aşmayan sıcak su içerisinde, ılımlı bir deterjan varlığında temizlenmelidir. Musluk suyu ile durulamadan sonra mutlaka destile su ile durulanmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sabit, dayanıklı bir taşıma kutusu içerisinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | ELEKTROFOREZ (Fischer Scientific) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 12/ 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Fischer Scientific marka elektroforez sisteminin nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Elektroforez sisteminin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Fischer Scientific

Model: FCVS10DSYS

Seri no: 170315006

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Protein ve DNA örneklerinin saflık kontrolü ile molekül ağırlıklarının tayini amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

- Elektroforez tankında 8 x 10 veya 10 x 10 cm jel çalışılabilmelidir.

- Tankın tampon hacmi 250 – 1200 ml arasında olmalıdır.

- Tank da maksimum 4 jel, 80 örnek (20 örnek/jel) çalışılabilmelidir.

- Tank ile birlikte platinyum elektrodları, 2 set cam plakarı, 2 adet 12 dişli, 1 mm diş kalınlığında tarakları, dummy plakası, soğutma paketi ve toplama tabanı ile komple olmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

1-Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır.

2- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir.

3- Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

4- Cihazı kesinlikle ıslak elle açıp/ kapamayınız.

5- Elektroforez tankı tampon solüsyonu ile doldurulur ve elektrod uçları güç kaynağının ön panelinin alt kısmındaki çıkışlara takılır. Kırmızı uçların kırmızı anoda (+) ve siyah uçların da katoda (- ) takıldığından emin olunmalıdır.

6- Güç kaynağı ana güç anahtarından açılır

7- Jel yerleştirilir.

8- Cihazın güç kaynağı açılır.

9- Cihazın soğutma sistemi ve elektroforez ünitesi açılır.

10- Elektroforez koşulları cihazın üzerinde bulunan butonlarla cihaza yüklenir.

11-RUN butonuna basılarak çalışma başlatılır.

12- Çalışma ayarlanan sürede bittiğinde, tankın içerisindeki tampon boşaltılır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ortamında 0- 30 °C arasında, yoğuşmasız atmosferde, tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde, rutubetsiz, aşındırıcılardan uzak bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın temizliğinde kesinlikle organik solvent kullanılmaz. Tüm plastik parçalar 50°C’ı aşmayan sıcak su içerisinde, ılımlı bir deterjan varlığında temizlenmelidir. Musluk suyu ile durulamadan sonra mutlaka destile su ile durulanmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sabit, dayanıklı bir taşıma kutusu içerisinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | GÜÇ KAYNAĞI (Cleaver Scientific) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 15 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Cleaver Scientific marka güç kaynağının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Güç kaynağının kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Cleaver Scientific

Model: JY300C

Seri no: Y06F21512001

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Elektroforez uygulamalarında elektrik akım kaynağı sağlamak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz 0-250 Volt, maksimum 500 miliamper akım şiddetinde ± %1 regülasyonla çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

1-Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır.

2- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir.

3- Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

4- Cihazı kesinlikle ıslak elle açıp/ kapamayınız.

5- Elektroforez tankı tampon solüsyonu ile doldurulur ve elektrod uçları güç kaynağının ön panelinin alt kısmındaki çıkışlara takılır. Kırmızı uçların kırmızı anoda (+) ve siyah uçların da katoda (- ) takıldığından emin olunmalıdır.

6- Güç kaynağı ana güç anahtarından açılır

7- Mod seçim tuşu kullanılarak ayarlamak istenilen çalışma değeri seçilir. Gösterge değiştiğinde mod seçim ışıkları seçilen parametreye uygun olarak yanar.

8- Ayar düğmesi kullanılarak dijital VOLT\miliAmper\Süre göstergesinde görülen çalışma parametreleri ayarlanır.

9- DC açma\kapama tuşuna basılır ve geçerli durum göstergesi ışığı yanar. Dijital VOLT\miliAmper\Süre göstergesinden ayarlanılan değerlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

10- İşlem bittiğinde cihaz DC açma \kapama düğmesinden kapatılır ve fişi çekilir.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ortamında 0- 30 °C arasında, yoğuşmasız atmosferde, tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde, rutubetsiz, aşındırıcılardan uzak bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın dış yüzeyi  %70’lik alkol yardımı ile temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sabit, dayanıklı bir taşıma kutusu içerisinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | GÜÇ KAYNAĞI (Fischer Scientific) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 18 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Fischer Scientific marka güç kaynağının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Güç kaynağının kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Fischer Scientific

Model: CS-300V

Seri no: 161104034

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Elektroforez uygulamalarında elektrik akım kaynağı sağlamak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz 0-250 Volt, maksimum 500 miliamper akım şiddetinde ± %1 regülasyonla çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

1-Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır.

2- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir.

3- Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

4- Cihazı kesinlikle ıslak elle açıp/ kapamayınız.

5- Elektroforez tankı tampon solüsyonu ile doldurulur ve elektrod uçları güç kaynağının ön panelinin alt kısmındaki çıkışlara takılır. Kırmızı uçların kırmızı anoda (+) ve siyah uçların da katoda (- ) takıldığından emin olunmalıdır.

6- Güç kaynağı ana güç anahtarından açılır

7- Mod seçim tuşu kullanılarak ayarlamak istenilen çalışma değeri seçilir.Gösterge değiştiğinde mod seçim ışıkları seçilen parametreye uygun olarak yanar.

8- Ayar düğmesi kullanılarak dijital VOLT\miliAmper\Süre göstergesinde görülen çalışma parametreleri ayarlanır.

9- DC açma\kapama tuşuna basılır ve geçerli durum göstergesi ışığı yanar. Dijital VOLT\miliAmper\Süre göstergesinden ayarlanılan değerlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

10- İşlem bittiğinde cihaz DC açma \kapama düğmesinden kapatılır ve fişi çekilir.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ortamında 0- 30 °C arasında, yoğuşmasız atmosferde, tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde, rutubetsiz, aşındırıcılardan uzak bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın dış yüzeyi  %70’lik alkol yardımı ile temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sabit, dayanıklı bir taşıma kutusu içerisinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ (Mettler-Toledo) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 21 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Öğrenci laboratuarında (B-08) bulunan Mettler-Toledo terazinin/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Mettler-Toledo

Model:

Seri no: B649429526

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,1 dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden ve hava akımından en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ (Mettler-Toledo) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 23 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Öğrenci laboratuarında (B-08) bulunan Mettler-Toledo terazinin/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Mettler-Toledo

Model:

Seri no: B649429520

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,1 dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden ve hava akımından en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ (Mettler-Toledo) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 25 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Öğrenci laboratuarında (B-08) bulunan Mettler-Toledo terazinin/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Mettler-Toledo

Model:

Seri no: B711813874

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,1 dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden ve hava akımından en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (DAIHAN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 27 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Öğrenci laboratuvarında (B-08) bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Daihan

Model: MSH 20D

Seri no: 0400995167K041

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar:

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (IKA) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 30 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Öğrenci laboratuvarında (B-08) bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: IKA

Model: RH B 2

Seri no: 06.159364

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (IKA) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 33 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Öğrenci laboratuvarında (B-08) bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: IKA

Model: RH B 2

Seri no: 06.166829

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ETÜV (Memmert) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 36 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Öğrenci laboratuvarında (B-08) bulunan etüvün kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Etüvün kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Etüv öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Etüvün bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Memmert

Model: UN55

Seri no: B216.3840

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Yıkanan malzemeler ve örnekleri kurutmak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

0-230 °C	 aralığında ± 1°C hassasiyetle çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Etüvün kapağı açılarak örnek içerisine konulur. Etüvde işlem gören maddeler, dökülmesi ve buharlaşması önlenecek şekilde etüve yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır. Etüv güç (cihaz açma kapatma ) düğmesinden açılır. Üzerindeki sıcaklık ayar düğmelerinden uygun sıcaklık derecesine ayarlanır. Etüvün sıcaklığının artarak istenilen sıcaklığa ulaşıldığı sıcaklık gösterge panosundan takip edilir. Uygulamanın bitiminde örnek etüvün içinden alınır ve cihaz güç düğmesinden kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır. Her kullanımda ise  etüv dijital termometre ile kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Etüv cihazının uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SANTRİFÜJ (Hettich) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 39 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Hettich marka santrifüj cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Santrifüj cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Santrifüjün kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Hettich

Model: EBA 200

Seri no: 0012375-03

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin santrifüjlenerek çöktürülmesinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz 10 - 40 °C sıcaklık aralığında, maksimum 6000 rpm döndürme hızında çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın fişi takılır ve kapağı açılır.

- Numuneler dengeli bir şekilde rotorun haznelerine yerleştirilir.

- Cihazın kapağı kapatılır.

- Elektronik kontrol paneli yardımıyla hız ve zaman ayarı yapılır.

- ‘’ On ‘’ düğmesine basılarak program başlatılır.

- Santrifüj işlemi sona  erdiğinde, rotorun dönmesi tamamen sıfırlanana kadar beklenir. ‘’Kapak açılabilir’’ düğmesine basılarak kapak açılır,  ‘’ Off ‘’ düğmesine basılarak program sonlandırılır, numuneler rotordan çıkartılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın içi suda çözünebilir deterjanlar yardımıyla temizlenmelidir. Korozotif maddelerden kaçınılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sabit, dayanıklı bir taşıma kutusu içerisinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TRANSLİMÜNATÖR (Daihan Scientific) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 41 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Daihan Scientific marka UV transillüminatörün nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

UV Transillüminatörün kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Daihan Scientific

Model: WUV-L50

Seri no: 04022101501009

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Elektroforze uygulamaları için kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Lambanın dalga boyu aralığı 254/365 nm olmak üzere çift dalga boylu olmalıdır. Lambanın tüpleri 6 Watt gücünde olmalıdır.  UV Lamba Filtresi 145 x 48 mm olmalıdır. Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihazın fişi takılır. Kapağı açılarak içine jel yerleştirildikten sonra kapağı kapatılır. Karanlık ortamda Uv lamba açılarak görüntüleme yapılır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz standı ile birlikte komple verilmelidir. Lamba araştırma laboratuarlarında kullanıma uygun olmalıdır. Lamba kimyasallardan, ısıdan gelebilecek zararlardan ve darbelerde korunmak amacı ile plastik koruyucu içinde olmalıdır.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır. Lamba kolay şekilde kaldırılıp taşınabilmelidir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması:  Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | VORTEKS (VELP) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 43 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci  laboratuvarında bulunan Velp marka vorteks cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Vorteksin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Vorteks cihazı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Vorteks cihazının bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Velp

Model: W-15

Seri no: 385263

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz flask ve küçük test tüplerinin (eppendorf ,ufak şişe ) içindeki maddeleri döndürerek karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Vorteks cihazının elektrik bağlantı adaptörü (100- 240 V 50~60 Hz) vardır. Cihazın tüp yerleştime yuvası 55 mm çapında olup  neofrenden mamül edilir. Sallama frekansı 0-40 Hz arasındadır. Karıştırma hızı ise 0-3000 rpm arasında değiştirmek mümkündür. Cihaz vakumlu ayaklara ve aluminyum yapıya sahiptir. Cihaz korrozif maddelere karşı mukavemetli epoksi boya ile kaplıdır. Cihazın ağırlığı 2,2 kg boyutları ise 180x70x220 mm dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın elektrik kablosu takılır.

- Cihazın sağ yanında touch ve platform seçeneği touch yönüne çevrilmelidir.

- Cihaz touch modunda ışığı lambası yanar.

- Cihaz touch modunda olduğunda örnekler numune yerleştirme yuvasına yerleştirildiğinde vibrasyon başlar. Numune kaldırıldığında  vibrasyon durur.

- Cihaz continous modunda ışığı lambası söner.

- Cihazın “continious” düğmesine basıldığında vibrasyon durmaksızın sürekli olmalıdır.

- Titreşim hızı ayarlanabilirdir, düğmesi sağa sola çevrilerek ayarlanır(0-3000rpm).

- Cihaz için gerekli farklı aksesuarlar firmadan temin edilmelidir.

- Numunulerin konulduğu yuva maksimum 0,5 kg ağırlık taşır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyona gerek yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +60°C arasında olmalı , ortamın nem oranı maksimum %80 olmalıdır.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

İşlem sonunda cihazın fişi çekilmelidir ve daha sonra nemli bir bezle etrafı silinmelidir. .

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kolay taşınabilir bir cihaz olduğu için cihaz sorumlusu tarafından taşınabilir

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | VORTEKS (VELP) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 46 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci  laboratuvarında bulunan Velp marka vorteks cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Vorteksin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Vorteks cihazı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Vorteks cihazının bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Velp

Model: W-15

Seri no: 391322

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz flask ve küçük test tüplerinin (eppendorf ,ufak şişe ) içindeki maddeleri döndürerek karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Vorteks cihazının elektrik bağlantı adaptörü (100- 240 V 50~60 Hz) vardır. Cihazın tüp yerleştime yuvası 55 mm çapında olup  neofrenden mamül edilir. Sallama frekansı 0-40 Hz arasındadır. Karıştırma hızı ise 0-3000 rpm arasında değiştirmek mümkündür. Cihaz vakumlu ayaklara ve aluminyum yapıya sahiptir. Cihaz korrozif maddelere karşı mukavemetli epoksi boya ile kaplıdır. Cihazın ağırlığı 2,2 kg boyutları ise 180x70x220 mm dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın elektrik kablosu takılır.

- Cihazın sağ yanında touch ve platform seçeneği touch yönüne çevrilmelidir.

- Cihaz touch modunda ışığı lambası yanar.

- Cihaz touch modunda olduğunda örnekler numune yerleştirme yuvasına yerleştirildiğinde vibrasyon başlar. Numune kaldırıldığında  vibrasyon durur.

- Cihaz continous modunda ışığı lambası söner.

- Cihazın “continious” düğmesine basıldığında vibrasyon durmaksızın sürekli olmalıdır.

- Titreşim hızı ayarlanabilirdir, düğmesi sağa sola çevrilerek ayarlanır(0-3000rpm).

- Cihaz için gerekli farklı aksesuarlar firmadan temin edilmelidir.

- Numunulerin konulduğu yuva maksimum 0,5 kg ağırlık taşır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyona gerek yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +60°C arasında olmalı , ortamın nem oranı maksimum %80 olmalıdır.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

İşlem sonunda cihazın fişi çekilmelidir ve daha sonra nemli bir bezle etrafı silinmelidir. .

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kolay taşınabilir bir cihaz olduğu için cihaz sorumlusu tarafından taşınabilir

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | VORTEKS (VELP) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 49 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-08 Biyokimya Öğrenci laboratuvarında bulunan Velp marka vorteks cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Vorteksin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Vorteks cihazı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Vorteks cihazının bakımından “Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Velp

Model: W-15

Seri no: 391351

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz flask ve küçük test tüplerinin (eppendorf ,ufak şişe ) içindeki maddeleri döndürerek karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Vorteks cihazının elektrik bağlantı adaptörü (100- 240 V 50~60 Hz) vardır. Cihazın tüp yerleştime yuvası 55 mm çapında olup  neofrenden mamül edilir. Sallama frekansı 0-40 Hz arasındadır. Karıştırma hızı ise 0-3000 rpm arasında değiştirmek mümkündür. Cihaz vakumlu ayaklara ve aluminyum yapıya sahiptir. Cihaz korrozif maddelere karşı mukavemetli epoksi boya ile kaplıdır. Cihazın ağırlığı 2,2 kg boyutları ise 180x70x220 mm dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın elektrik kablosu takılır.

- Cihazın sağ yanında touch ve platform seçeneği touch yönüne çevrilmelidir.

- Cihaz touch modunda ışığı lambası yanar.

- Cihaz touch modunda olduğunda örnekler numune yerleştirme yuvasına yerleştirildiğinde vibrasyon başlar. Numune kaldırıldığında  vibrasyon durur.

- Cihaz continous modunda ışığı lambası söner.

- Cihazın “continious” düğmesine basıldığında vibrasyon durmaksızın sürekli olmalıdır.

- Titreşim hızı ayarlanabilirdir, düğmesi sağa sola çevrilerek ayarlanır(0-3000rpm).

- Cihaz için gerekli farklı aksesuarlar firmadan temin edilmelidir.

- Numunulerin konulduğu yuva maksimum 0,5 kg ağırlık taşır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyona gerek yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +60°C arasında olmalı , ortamın nem oranı maksimum %80 olmalıdır.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

İşlem sonunda cihazın fişi çekilmelidir ve daha sonra nemli bir bezle etrafı silinmelidir. .

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kolay taşınabilir bir cihaz olduğu için cihaz sorumlusu tarafından taşınabilir

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | BUZDOLABI (ANTECH) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 52 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma laboratuvarında bulunan ANTECH buzdolabının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buzdolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Buzdolabı tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Buzdolabı bakımından “Biyokimya araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Antech

Model: MPR-426

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı +4 ile + 6 °C aralığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini 25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | BUZDOLABI (ANTECH) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 55 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma laboratuvarında bulunan ANTECH buzdolabının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buzdolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Buzdolabı tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Buzdolabı bakımından “Biyokimya araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Antech

Model: MDF-86U458

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı -80 °C sıcaklığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini 25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | BUZDOLABI (SAMSUNG) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 58 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma laboratuvarında bulunan Samsung buzdolabının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buzdolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Buzdolabı tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Buzdolabı bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Samsung

Model:

Seri no: 52024DAD300654H

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı +4 ile + 6 °C aralığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini 25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ETÜV (WISD) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 61 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma laboratuarında bulunan Wisd marka etüvün nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Etüvün kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Wisd

Model: Wiseven

Seri no: 04010171314012

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Yıkanan malzemeler ve örnekleri kurutmak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

0 - 230 °C	 aralığında ± 1°C hassasiyetle çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Etüvün kapağı açılarak örnek içerisine konulur. Etüvde işlem gören maddeler, dökülmesi ve buharlaşması önlenecek şekilde etüve yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır. Etüv güç (cihaz açma kapatma ) düğmesinden açılır. Üzerindeki sıcaklık ayar düğmelerinden uygun sıcaklık derecesine ayarlanır. Etüvün sıcaklığının artarak istenilen sıcaklığa ulaşıldığı sıcaklık gösterge panosundan takip edilir. Uygulamanın bitiminde örnek etüvün içinden alınır ve cihaz güç düğmesinden kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır. Her kullanımda ise  etüv dijital termometre ile kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Etüv cihazının uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ (DAIHAN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 63 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuarında (B-06) bulunan Daihan terazinin/cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Terazinin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Daihan

Model: FA2204N

Seri no: 2016066370

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,1 dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden ve hava akımından en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | İNKÜBATÖR (SARTORIUS) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 65 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu B-06 Biyokimya Araştırma laboratuvarında bulunan Sartorius Çalkalamalı inkübatörün nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Çalkalamalı inkübatörün kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Sartorius

Model: Certomat - IS

Seri no: 00370\06

Yapım yılı: 2006

Alındığı yıl: 2007

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin çalkalanarak inkübe edilmesinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz 10-60 °C sıcaklık aralığında ± 2,0 °C hassasiyetle, 0 - 400 rpm çalkalama hızında çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın fişi takılır ve kapağı açılır.

- İnkübe edilecek numune cihazın tablasına yerleştirilir.

- Cihazın kapağı kapatılır.

- Gerek görülen sıcaklık, çalkalama hızı ve inkübasyon süresi uygun program menüsünden seçilerek ‘’ Enter ‘’ düğmesine basılarak ayarlanır.

- ‘’ Start ‘’ düğmesine basılarak program başlatılır.

- İnkübasyon sona erdiğinde ‘’Stop’’ düğmesine basılarak program sona erdirilir ve numuneler cihazın içinden çıkartılarak, cihaz kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık periyodik kalibrasyonu ilgili firmaya yaptırılmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın içi ve etrafı uygun dezenfektanlar ile temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | MANTOLU ISITICI (TERMAL) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 67 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma laboratuarında bulunan mantolu ısıtıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Mantolu ısıtıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Mantolu ısıtıcının kullanımından ve bakımından Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Termal

Model: 125 N

Seri no: 93309

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 400 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirilmiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (CHILTERN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 70 / 104 |

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma laboratuvarında bulunan manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Manyetik karıştırıcının bakımından Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Chiltern

Model: MS 21S

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içersinde Oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır.

3.3. ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgâh üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Kabınızı karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

- Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

- İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

- Karıştırıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgâh üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar:

-  Karıştırıldığında sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Karıştırıcı büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur, darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (Heildolph) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 72 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuarında (B-06) bulunan bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Heildolph

Model: MR 3001

Seri no: 070584134

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (Termal) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 75 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma laboratuvarında bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının bakımından Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi’nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Termal

Model: N11150 M

Seri no: 11341

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde Oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

- Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (Velp Scientific) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 78 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuvarında (B-06) bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Velp Scientific

Model: W 630

Seri no: 146073

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (Wise Stir) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 81 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuarında (B-06) bulunan bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Wise Stir

Model: MSH-20A

Seri no: 0400985143R038

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | MANYETİK KARIŞTIRICI (Wise Stir) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 84 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuarında (B-06) bulunan bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Isıtıcılı manyetik karıştırıcının öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Wise Stir

Model: MSH-20A

Seri no: 0400985143R047

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | pH METRE (Orion Star Series) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 87 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuvarından (B-06) bulunan Orion Star Series pH metre cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Sartorious pH metre cihazı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. pH metre cihazının bakımından “Biyokimya Araştırma  Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacıları sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Thermo Orion Star Series

Model: 4 star

Seri no:B15146

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal sıvıların pH’larının ölçümünü kapsayan uygulamalarda kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Sartorious pH metre, güç kaynağı pH ölçer elektrod ve sıcaklık ölçer probe girişleri içerir. mVolt göstergeside mevcuttur. Cihazın çalıştığı pH aralığı -2 +20, gösterdiği  mV aralığı -1800 +1800’dır. Sıcaklık aralığı ise -5 ile 50 0C aralığındadır.  Kalibrasyon için maksimum  standart 3 tampon kullanılır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. .

- Cihaz açıldıktan sonra pH elektrodu açılır konuma getirilmelidir  .

- Çalışılmadığı zamanlarda  KCl çözeltisinde bekletilen elektrod alınıp destile su ile yıkanmalıdır. Çalışma bittiğinde tekrar elektrod KCl çözeltisine bekletilmelidir.

- Örneklerin pH’sı ölçülmeden önce cihazın kalibrasyonu yapılmalıdır.

- Her bir örneğin ölçümü alınırken pH elektrodu destile su ile yıkanıp kurulanmalıdır.

3.5. KALİBRASYON

1-	Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır.

2-	Cihaz açıldıktan sonra elektrod tampon çözeltisine daldırılır ve karıştırılır.

3-	“Mode” düğmesine pH modu görününceye kadar basılı tutulur.

4-	“Standardize” düğmesine basılır. Cihazın tamponu tanıması gerçekleşir ve tampon göstergesi yanıp söner. Gösterge sabitleşince enter düğmesine basılır.

5-	Cihaz eğim çizgisini %100 gösterdiğinde ikinci tampon çözeltisine geçilebilir.

6- pH elektrodu ikinci tampon çözeltisine yerleştirilir, karıştırılır ve elektrodun stabilize olması için beklenir, daha sonra standardize düğmesine basılır. Elektrod tampon çözeltisini tanır ve gösterge sabitleşince enter düğmesine basılır, eğim çizgisi %100’ü gösterince üçüncü tampona geçilir

7- Aynı işlemler üçüncü tampon içinde geçerlidir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

5. ALTYAPI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur. Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınması: Firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | pH METRE (Orion Star Series) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 90 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuvarından (B-06) bulunan Orion Star Series pH metre cihazının nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Sartorious pH metre cihazı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. pH metre cihazının bakımından “Biyokimya Araştırma  Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacıları sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Thermo Orion Star Series

Model: 4 star

Seri no:B38753

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal sıvıların pH’larının ölçümünü kapsayan uygulamalarda kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Sartorious pH metre, güç kaynağı pH ölçer elektrod ve sıcaklık ölçer probe girişleri içerir. mVolt göstergeside mevcuttur. Cihazın çalıştığı pH aralığı -2 +20, gösterdiği  mV aralığı -1800 +1800’dır. Sıcaklık aralığı ise -5 ile 50 0C aralığındadır.  Kalibrasyon için maksimum  standart 3 tampon kullanılır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. .

- Cihaz açıldıktan sonra pH elektrodu açılır konuma getirilmelidir  .

- Çalışılmadığı zamanlarda  KCl çözeltisinde bekletilen elektrod alınıp destile su ile yıkanmalıdır. Çalışma bittiğinde tekrar elektrod KCl çözeltisine bekletilmelidir.

- Örneklerin pH’sı ölçülmeden önce cihazın kalibrasyonu yapılmalıdır.

- Her bir örneğin ölçümü alınırken pH elektrodu destile su ile yıkanıp kurulanmalıdır.

3.5. KALİBRASYON

1-	Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır.

2-	Cihaz açıldıktan sonra elektrod tampon çözeltisine daldırılır ve karıştırılır.

3-	“Mode” düğmesine pH modu görününceye kadar basılı tutulur.

4-	“Standardize” düğmesine basılır. Cihazın tamponu tanıması gerçekleşir ve tampon göstergesi yanıp söner. Gösterge sabitleşince enter düğmesine basılır.

5-	Cihaz eğim çizgisini %100 gösterdiğinde ikinci tampon çözeltisine geçilebilir.

6- pH elektrodu ikinci tampon çözeltisine yerleştirilir, karıştırılır ve elektrodun stabilize olması için beklenir, daha sonra standardize düğmesine basılır. Elektrod tampon çözeltisini tanır ve gösterge sabitleşince enter düğmesine basılır, eğim çizgisi %100’ü gösterince üçüncü tampona geçilir

7- Aynı işlemler üçüncü tampon içinde geçerlidir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

5. ALTYAPI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur. Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınması: Firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | SU BANYOSU (NÜVE) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 93 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuvarında (B-06) bulunan su banyosu kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Su banyosunun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosu öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Su banyosunun bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Nüve

Model: ST 30

Seri no: 01.0280

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

İhtiyaç duyulan değişik sıcaklık aralıklarını ısıtıcı özelliği ile sağlamak.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Sıcaklık aralığı 10-100 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgâh üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihaz içindeki su miktarının uygun olup-olmadığı kontrol edilmelidir. Yaklaşık              içerisinde en az 10 cm’ lik su bulunmalıdır.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Cihazın on – off anahtarı açılır.

- Kabınızı uygun bir şekilde su banyosunun içerisine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgâh üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Aylık temizlik kapsamında su banyolarının iç kısmında bulunan su dökülerek iç yüzeyi %100’ lik alkol ile temizlenir. Kurumaya bırakılır. Daha sonra maksimum çizgisini aşmayacak şekilde distile su doldurulur. Dış kısmı ise haftalık temizlik kapsamında (Haftalık temizlik kapsamında su banyosunun dış yüzeyi %5’ lik çamaşır suyu ile silinir) belirtildiği şekilde temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | SU BANYOSU (NÜVE) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 96 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Biyokimya Araştırma laboratuvarında (B-06) bulunan su banyosu kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Su banyosunun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Su banyosu öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Su banyosunun bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Nüve

Model: ST 30

Seri no: 01.0307

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

İhtiyaç duyulan değişik sıcaklık aralıklarını ısıtıcı özelliği ile sağlamak.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Sıcaklık aralığı 10-100 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgâh üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihaz içindeki su miktarının uygun olup-olmadığı kontrol edilmelidir. Yaklaşık              içerisinde en az 10 cm’ lik su bulunmalıdır.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Cihazın on – off anahtarı açılır.

- Kabınızı uygun bir şekilde su banyosunun içerisine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgâh üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Aylık temizlik kapsamında su banyolarının iç kısmında bulunan su dökülerek iç yüzeyi %100’ lik alkol ile temizlenir. Kurumaya bırakılır. Daha sonra maksimum çizgisini aşmayacak şekilde distile su doldurulur. Dış kısmı ise haftalık temizlik kapsamında (Haftalık temizlik kapsamında su banyosunun dış yüzeyi %5’ lik çamaşır suyu ile silinir) belirtildiği şekilde temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | VORTEKS (VELP) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 99 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma  laboratuvarında bulunan Velp marka vorteks cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Vorteksin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Vorteks cihazı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Vorteks cihazının bakımından “Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Velp

Model: W-15

Seri no: 391326

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz flask ve küçük test tüplerinin (eppendorf, ufak şişe ) içindeki maddeleri döndürerek karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Vorteks cihazının elektrik bağlantı adaptörü (100- 240 V 50~60 Hz) vardır. Cihazın tüp yerleştime yuvası 55 mm çapında olup neofrenden mamül edilir. Sallama frekansı 0-40 Hz arasındadır. Karıştırma hızı ise 0-3000 rpm arasında değiştirmek mümkündür. Cihaz vakumlu ayaklara ve aluminyum yapıya sahiptir. Cihaz korrozif maddelere karşı mukavemetli epoksi boya ile kaplıdır. Cihazın ağırlığı 2,2 kg boyutları ise 180x70x220 mm dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın elektrik kablosu takılır.

- Cihazın sağ yanında touch ve platform seçeneği touch yönüne çevrilmelidir.

- Cihaz touch modunda ışığı lambası yanar.

- Cihaz touch modunda olduğunda örnekler numune yerleştirme yuvasına yerleştirildiğinde vibrasyon başlar. Numune kaldırıldığında vibrasyon durur.

- Cihaz continous modunda ışığı lambası söner.

- Cihazın “continious” düğmesine basıldığında vibrasyon durmaksızın sürekli olmalıdır.

- Titreşim hızı ayarlanabilirdir, düğmesi sağa sola çevrilerek ayarlanır(0-3000rpm).

- Cihaz için gerekli farklı aksesuarlar firmadan temin edilmelidir.

- Numunulerin konulduğu yuva maksimum 0,5 kg ağırlık taşır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyona gerek yoktur.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +60°C arasında olmalı , ortamın nem oranı maksimum %80 olmalıdır.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

İşlem sonunda cihazın fişi çekilmelidir ve daha sonra nemli bir bezle etrafı silinmelidir. .

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kolay taşınabilir bir cihaz olduğu için cihaz sorumlusu tarafından taşınabilir

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | UV Spektrofotometre (PG Instruments) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-259 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 102 / 104 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-06 Biyokimya Araştırma laboratuarında bulunan PG Instruments marka UV Spektrofotometrenin nasıl kullanılacağını açıklar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Spektrofotometrenin kullanımından, kalibrasyonundan ve bakımından Biyokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesi”nde belirtilen öğretim elemanları araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: PG Instruments

Model: T60

Seri no: 24-1650-01-1211

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Ultraviyole ve görünür bölgedeki absorpsiyon ölçümüne dayalı tüm analizlerde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Spektrofotometrenin dalga boyu aralığı 190-1100 nm, bant genişliği 1 nm dir. Dalga boyu tekrarlanabilirliği ±0,1 nm, dalgaboyu doğruluğu ise ± 0,3 nm dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

1-Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır.

2- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir.

3- Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

4- UV ölçüm cihazının arkasında bulunan açma\kapama düğmesinden cihaz açılır ve lambalar ısınana kadar beklenir.

5- otomatik test ekranı kaybolana kadar beklenir.

6- Cihaz açıldıktan sonra, istenilen dalga boyu ve ölçüm yöntemi ayarlanarak ölçüm alınır.

3.5. KALİBRASYON

Yıllık periyodik kalibrasyon gerektirmektedir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde, direkt güneş ışığından uzakta bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden sonra tüm sistem muhteviyatı  %70’lik alkol ile temizlenmelidir. Küvetlerin temizliği distile su ile gerçekleştirilmeli, çok gerekmedikçe deterjan ve solvent kullanılmamalıdır. Küvet temizliğinde kesinlikle fırça kullanılmaz. Temizlenmesi zor renkli reaktiflerin küvetlerden çıkartılması için yıkama asidi ya da %10’ luk NaOH kullanılabilir. Ancak bu reaktifler küvetlerin içinde uzun zaman bırakılmamalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihazın herhangi bir sebeple taşınması\yer değiştirmesi durumunda yetkili firma ile bağlantıya geçilir ve tüm işlemler teknik servis aracılığıyla yapılır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması:  Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, laboratuvarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.