|  | DÖNER BUHARLAŞTIRICI (Heidolph) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 1 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-03 Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarında bulunan Heidolph marka Döner Buharlaştırıcının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Döner buharlaştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Doç. Dr. Demet Karaca BALTA tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihaz elektrik fişine takılarak çalıştırılır. Balonu döndürecek kısım ve su banyosu ayrı ayrı tuşlarla istenilen kademeye ayarlanır ve balon sabitlenerek asansör yardımıyla su banyosuna indirilir. İçerisindeki solventin istenildiği kadar uzaklaşdığından emin olunduğunda cihaz durdurulur ve balon çıkarılır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: HEIDOLPH

Model: Heizbad Hei- VAP

Seri no: 061106061

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:-

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal sıvıların buharlaştırılmasını kapsayan uygulamalarda kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Heidolph Döner Buharlaştırıcı manuel asansörlü (yukarı aşağı kaldırmalı), banyo sıcaklık ayarı ve dönme hızı skala ile takip edilmektedir. Cihaza entegre vakum pompası bulunmaktadır. Çözücü toplama kapı 1000 ml olup, çözücü uzaklaştırmak için değişik boyutlarda balon kullanılabilmektedir. Banyo hacmi 4,5 L, çapı 255 mm olup, ısıtma banyosu sıcaklık aralığı 20-210°C, dönme hızı 20-280 devir/dk.’dır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

1- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

2- Buharlaştırılacak sıvıyı içeren balon, döner buharlaştırıcıya yerleştirilir.

3- Su banyosu sıcaklığı ve balonun dönme hızı ayarlanır.

4- Vakum kontrollü pompalama ünitesi, istenilen basınca ayarlanır.

5- Vakum pompasının iki kademeli düğmesi açıldıktan sonra, kontrol ünitesinden start düğmesine basılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın pompası için her zaman yeterli miktarda temiz hava akışı sağlanmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir. Döner buharlaştırıcının ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her müdahaleden önce cihaz prizden çekilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ETÜV (Mikrotest) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 4 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-03 Fizikokimya Araştırma 1 laboratuvarında bulunan Mikrotest marka etüv cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Etüvün kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Doç. Dr. Demet Karaca BALTA tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Fizikokimya Araştırma 1 laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler etüvün içine yerleştirilir. Cihaz elektrik fişine takılarak çalıştırılır. Cihaz kullanılmadan önce çalışılacak sıcaklığa ayarlanır. Sterilizasyon ya da kurutma işlemi tamamlandıktan sonra numuneler cihazdan çıkarılır.

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: MİKROTEST

Model: Mst-55

Seri no: -

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:2017

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal maddelerin veya cam malzemeleri kurutmak ve sterilizasyonunu sağlamak için kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Mikrotest etüv cihazının sıcaklık ayarı cihaz üzerinde bulunan LCD ekrandan takip edilir.

Sıcaklık Çalışma Aralığı : Ortam Sıcaklığı  +5  ̊C/ +250 ̊ C̊’ dir.Sıcaklık hassasiyeti   ± 1 ̊ C’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.

- Cihaz elektrik prizine takılır.

- On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.

- Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri  ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.

- Set tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.

- Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

3.5. KALİBRASYON

Yılda bir kez dijital termometre ile ölçüm yapılır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz ve yatay duruş alanı seçilir. Etüvün ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

- Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.

- Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.

- CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI (Heidolp) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 7 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-03 Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarında bulunan Heidolp marka ısıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Doç. Dr. Demet Karaca BALTA tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Heidolp

Model: MR Hei- Tec

Seri no:200089543 1116

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:2017

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içerisinde oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 100-1400 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

- Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

- Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

- Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

- Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur, darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | SAF SU CİHAZI (MİLLİPAK) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 10 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-03 Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarında Millipak marka saf su cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Saf su cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Doç. Dr. Demet Karaca BALTA tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Millipak

Model: Express 20

Seri no: 0220

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:2017

3.2. KULLANIM AMACI

Şehir şebeke suyundan, laboratuvar çalışmalarında kullanılmak üzere uygun saflık ve iletkenlikte saf su üretmek amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz suyu destile (RO) ve bidestile (UP) olarak saflaştırır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Ana vanadan su açılır.

- Cihazın bağlı olduğu musluk açılır.

- Cihaz yanındaki düğmeden açılır.

- Cihazın üstünde bulunan RO düğmesine basılarak destile su elde edilir.

- Cihazın üstünde bulunan UP düğmesine basılarak bidestile su elde edilir.

- Cihazı kapatmak için önce RO düğmesine basılır.

- Cihazın yanındaki düğme kapatılır.

- Cihazın bağlı olduğu musluk kapatılır.

- Ana vanadan su kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz musluğa yakın yere konulmalı ve cihaza gelen musluk suyunun temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cihaz kesinlikle susuz çalıştırılmamalıdır.

5. ALTYAPI

Cihaz duvara yakın bir yere ve şebeke suyuna kolayca bağlanabileceği düz bir zemin üzerinde kurulur.

6. BAKIM ŞARTLARI

- Ön filtreler (pre-filtre) kirlendiği zaman değiştirilmelidir.

- Aktif karbon ve reçine filtreler 3 ayda bir değiştirilmelidir.

- RO ve UP filtreleri kirlendiği zaman değiştirilmelidir. Bu filtreler kirlendiği zaman alet uyarı ikazı vermektedir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, temizliği yapılıp, üstü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | TERAZİ (RADWAG) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 13 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-03 Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarında bulunan Radwag marka hassas terazinin kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Terazinin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Doç. Dr. Demet Karaca BALTA tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Radwag

Model: AS 220.R2

Seri no: 526436

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:2017

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,1 dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden ve hava akımından en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | ULTRASONİK BANYO (Mikrotest) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 15 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-03 Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarında bulunan Mikrotest marka ultrasonik banyo cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ultrasonik banyonun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Doç. Dr. Demet Karaca BALTA tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Fizikokimya Araştırma 1 laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Mikrotest

Model: Mub 401

Seri no: -

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:2017

3.2. KULLANIM AMACI

Sıvı içerisinde oluşturulan yüksek frekansta hava kabarcığının yüzeye çarparak patlaması sayesinde istenmeyen birikintileri uzaklaştırmak ve maddelerin çözücü içerisinde çözünmesini kolaylaştırmak için kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

4 litre kapasitesi olan cihaz 240 Watt güce sahiptir. 40 khz yıkama frekansı ile 60 dakika zamanlayıcısı bulunmaktadır. 0-95 °C’ ye kadar ısı kontrolü yapılmaktadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Su banyosu distile su ile doldurulur.

- Fişi takılır.

- Cihazın ön tarafında bulunan Güç düğmesi açılır.

- Sıcaklık düğmesi kullanılarak çalışma sıcaklığı seçilir.

- Maddelerin su banyosunda kalma süresi ayarlanır.

- Cihaz kapatılır.

- Maddeler su banyosundan çıkarılır.

- Ultrasonik su banyosunun içerisindeki su boşaltılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz için düz duruş alanı seçilir. Ultrasonik banyonun ayakları üzerinde sağlam ve güvenli bir tutuşa sahip olması gerekir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Bütün temizleme ve çözme işlemlerinden sonra ultrasonik banyonun suyu değiştirilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur, darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | UV FOTOREAKTÖR (KERMAN) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 18 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-03 Fizikokimya Araştırma 1 laboratuvarında bulunan Kerman marka uv fotoreaktör cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Fotoreaktör kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Doç. Dr. Demet Karaca BALTA tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Fizikokimya Araştırma 1 laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Kerman

Model: UV 18/ 8

Seri no: -

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:2017

3.2. KULLANIM AMACI

Işık ile gerçekleştirilen reaksiyonları başlatmak için kullanılır

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

8 ile 18 adet arası  takılabilen 254 - 365 nm Dalga Boylu lambalar kullanılmaktadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

- Cihaz üzerinde bulunan on – off düğmesine basılır.

- Çalışılmak istenen lamba sayısı seçilir.

- Cihazın çok fazla ısınmasını engellemek cihaz üzerindeki fan düğmesine basılır.

- Numune cihaz içerisine yerleştirilir ve üzeri siyah bir örtü ile kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak düz zemin üzerinde kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Lambalar kırıldığı zaman yuvalarından çıkarılarak yenisi ile değiştirilir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur, darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | BUZDOLABI (LIEBHERR) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 20 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan LIEBHERR marka BUZDOLABI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: LIEBHERR

Model: SN-ST

Seri no: 9997521-03

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı -18 ile + 4 °C aralığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini  25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır.

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebeb olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | ETÜV (MEMMERT) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 23 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan MEMMERT marka ETÜV cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: MEMMERT

Model: UN55

Seri no: B213.1065

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Yıkanan malzemeler ve örnekleri kurutmak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

0-100°C	 aralığında ± 1°C hassasiyetle çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Etüvün kapağı açılarak örnek içerisine konulur. Etüvde işlem gören maddeler, dökülmesi ve buharlaşması önlenecek şekilde etüve yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır. Etüv güç (cihaz açma kapatma ) düğmesinden açılır. Üzerindeki sıcaklık ayar düğmelerinden uygun sıcaklık derecesine ayarlanır. Etüvün sıcaklığının artarak istenilen sıcaklığa ulaşıldığı sıcaklık gösterge panosundan takip edilir. Uygulamanın bitiminde örnek etüvün içinden alınır ve cihaz güç düğmesinden kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır. Her kullanımda ise  etüv dijital termometre ile kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Etüv cihazının uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | MEMMERT ETÜV KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 24 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan MEMMERT marka ETÜV cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: MEMMERT

Model: UN55

Seri no: B216.3855

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Yıkanan malzemeler ve örnekleri kurutmak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

0-100°C	 aralığında ± 1°C hassasiyetle çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Etüvün kapağı açılarak örnek içerisine konulur. Etüvde işlem gören maddeler, dökülmesi ve buharlaşması önlenecek şekilde etüve yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır. Etüv güç (cihaz açma kapatma ) düğmesinden açılır. Üzerindeki sıcaklık ayar düğmelerinden uygun sıcaklık derecesine ayarlanır. Etüvün sıcaklığının artarak istenilen sıcaklığa ulaşıldığı sıcaklık gösterge panosundan takip edilir. Uygulamanın bitiminde örnek etüvün içinden alınır ve cihaz güç düğmesinden kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır. Her kullanımda ise  etüv dijital termometre ile kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Etüv cihazının uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | MTOPE MANTOLU ISITICI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 27 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan MTOPE marka MANTOLU ISITICI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: MTOPE

Model: MS-E

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Çeşitli hacimlerdeki cam balonların içine konan sıvıların ısıtılması işlemlerinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın sıcaklık ayarı maksimum 450 °C’ye  kadar yapılır. Termostatın ısı probu ısıtıcı yuvanın içine yerleştirilmiş olup, bu sayede maksimum sıcaklık duyarlılığı sağlanmış olur. Cihazın termostat hassasiyeti, ±10 ºC’dir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cam balon ısıtıcının üzerine yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarını açılır.

- Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

- Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olumalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

-  Cihazın rezistanslarına (ısıtıcı kepi) sıvı madde değmemesi gerekmektedir.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam balon kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam balon kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Satıcı firma ile temasa geçilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | WISESTIR MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 30/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan WISESTIR marka MANYETİK KARIŞTIRICI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: WISESTIR

Model: MSH-20D

Seri no: 0400992112M021

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içersinde Oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | WISESTIR MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 33/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan WISESTIR marka MANYETİK KARIŞTIRICI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: WISESTIR

Model: MSH-20D

Seri no: 0400992141F007

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içersinde Oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | WISESTIR MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 36/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan WISESTIR marka MANYETİK KARIŞTIRICI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: WISESTIR

Model: MSH-20D

Seri no: 04009921180011

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içersinde Oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı elektronik dimmer sayesinde 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

Kabınızı ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

Termostat çalışılacak sıcaklığa set edilir.

İstenilen karıştırıcı hızı d/dak ‘yı karıştırıcı potansından ayarlayınız.

Isıtıcı devreye girdiğinde, sinyal lambasının yandığını görülür.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | GEC AVERY TERAZİ KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 39/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan GEC AVERY marka TERAZİ cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: GEC AVERY

Model: CB033-10ABAAGA

Seri no: BL000887/02

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 300 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,001 gramdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden ve hava akımından en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | TERAZİ (METTLER TOLEDO) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 42/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Öğrenci laboratuarında bulunan METTLER TOLEDO marka TERAZİ cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-20 no’lu Fizikokimya Öğrenci Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: METTLER TOLEDO

Model: TLE 204

Seri no: B649429522

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Tartım aralığı 220 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,001 gramdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden ve hava akımından en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | MEMMERT ETÜV KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 44/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan MEMMERT marka ETÜV cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: MEMMERT

Model:

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Yıkanan malzemeler ve örnekleri kurutmak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

0-100°C	 aralığında ± 1°C hassasiyetle çalışmalıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Etüvün kapağı açılarak örnek içerisine konulur. Etüvde işlem gören maddeler, dökülmesi ve buharlaşması önlenecek şekilde etüve yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır. Etüv güç (cihaz açma kapatma ) düğmesinden açılır. Üzerindeki sıcaklık ayar düğmelerinden uygun sıcaklık derecesine ayarlanır. Etüvün sıcaklığının artarak istenilen sıcaklığa ulaşıldığı sıcaklık gösterge panosundan takip edilir. Uygulamanın bitiminde örnek etüvün içinden alınır ve cihaz güç düğmesinden kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır. Her kullanımda ise  etüv dijital termometre ile kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Etüv cihazının uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | HEIDOLPH EVAPORATÖR KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 46 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan HEIDOLPH marka EVAPORATÖR cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: HEIDOLPH

Model: Laborota 4001 efficient

Seri no: 517-01002-00-2

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz, numunelerin saflaştırılmasında ve çözüşünden ayrılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz 30 ile 180°C arasında çalışabilmektedir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Numune fırın içerisine konur. İşlem için istenen sıcaklık değeri ve süre panelden ayarlanır. Ölçüm gerçekleştirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz su girişine yakın yerde kullanılmalıdır. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın cam aparatları, kullanım sonrası temizlenmelidir. Isıtma işlemi için yağ kullanılmakta ise yağın durumu kontrol edilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SELECTA FIRIN KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 48 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan SELECTA marka FIRIN cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: SELECTA

Model:  HORN

Seri no: 245

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz, numunelerin yüksek sıcaklıklarda yakılmasında veya sinterleme işlemlerinde kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz max. 800°C’a ulaşabilmektedir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Numune fırın içerisine konur. İşlem için istenen sıcaklık değeri ve süre panelden ayarlanır. Ölçüm gerçekleştirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihazın uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | ENTEK FOUR POINT PROBE KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 50 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan ENTEK ELEKTRONİK marka FOUR POINT PROBE cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ENTEK ELEKTRONİK

Model:  FPP 470

Seri no: 0737

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz, numunelerin iletkenlik değerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Numune ölçüm alanına konur. Ölçüm için istenen sıcaklık değeri, numunenin kalınlığı ve istenen ölçüm sayısı cihazın önünde bulunan panelden ayarlanır. iletkenlik ölçümü gerçekleştirilir ve değer panelden okunur.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Ölçüm alanı, ölçüm sonrası etanol vb. çözücü ile temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | POLYSCİENCE DİJİTAL ISITMALI BANYO KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 52 / 80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuvarında bulunan POLYSCİENCE marka DİJİTAL ISITMALI BANYO cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: POLYSCİENCE

Model: 120VAC

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Bu cihaz kimyasal maddelerin sıcaklık kararlılığı çalışmaları ve hassas sıcaklık ölçümleri ve ısıtmalar için kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın çalışma sıcaklığı 25oC - 150oC aralığındadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Termostatın on – off anahtarı açılır.

- İşlem gerçekleştirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur, darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | IKA MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 55/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan IKA marka MANYETİK KARIŞTIRICI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: IKA

Model: C-MAG HS 7

Seri no: 07.170202

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içersinde Oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Kabın ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

- Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

- Karıştırma işlemi gerçekleştirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | IKA MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 58/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan IKA marka MANYETİK KARIŞTIRICI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: IKA

Model: RH basic 2

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içersinde Oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı 200-1600 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 50-300 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Kabın ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

- Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

- Karıştırma işlemi gerçekleştirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | VELP MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 61/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan VELP marka MANYETİK KARIŞTIRICI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: VELP

Model: AREX

Seri no:

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları cam kaplar içersinde Oluşturduğu manyetik alan etkisi ile karıştırır. Ayrıca ısıtıcı özelliği ile sıvıları aynı zamanda ısıtma olanağı sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın karıştırma hızı 0-1300 d/dak arasındadır. Isıtıcı plaka sıcaklığı 0-370 °C arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Kabın ısıtıcı ve karıştırıcı plakanın üstüne merkezi bir şekilde yerleştirilir.

- Isıtıcının on – off anahtarı açılır.

- Karıştırıcının on – off anahtarı açılır.

- Karıştırma işlemi gerçekleştirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur,  darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | IKA MEKANİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 64/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan IKA marka MEKANİK KARIŞTIRICI cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: IKA

Model: RW 20

Seri no: 06.000405

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2010

3.2. KULLANIM AMACI

Çözeltilerin hazırlanması sırasında, bileşenlerin homojen dağıtımında kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın hızı 3000 rpm’ e kadar ayarlanabilir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

- Karışımı yapılacak çözelti hazırlandıktan sonra, mekanik karıştırıcı çözelti kabının üzerine yerleştirilir.

- Cihaz üzerindeki düğmeler ile karıştırıcının dönüş hızını belirlemek için RPM değeri ayarlanır.

3.5. KALİBRASYON

Cihaz kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Kullanımdan sonra karıştırıcı çubuğu su ya da gerekli çözücülerle temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SIGMA SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 66/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan SIGMA marka SANTRIFÜJ cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: SIGMA

Model: 3-18 K

Seri no: 132924

Yapım yılı:2009

Alındığı yıl: xxx

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin santrifüjlenerek çöktürülmesinde kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz max. 18000 rpm değerine çıkabilmektedir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın fişi takılır ve kapağı açılır.

- Numuneler dengeli bir şekilde rotorun haznelerine yerleştirilir.

- Cihazın kapağı kapatılır.

- Hız ve zaman ayarı yapılır.

- ‘’ Başlat ‘’ düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

- Santrifüj işlemi sona  erdiğinde, rotorun dönmesi tamamen sıfırlanana kadar beklenir. Kapak açılır, numuneler rotor haznesinden çıkartılır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon gerektirmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her kullanımdan sonra cihazın içi suda çözünebilir deterjanlar yardımıyla temizlenmelidir. Korozotif maddelerden kaçınılmalıdır.

|  | ENTEK SEEBACK KATSAYISI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 68/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan ENTEK ELEKTRONİK marka SEEBACK KATSAYISI ÖLÇÜM cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: ENTEK ELEKTRONİK

Model:

Seri no: 245

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz, numunelerin termoelektrik özelliklerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETi

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Numune ölçüm alanına konur. Ölçüm için istenen sıcaklık değeri aralığı, panelden ayarlanır. Ölçüm gerçekleştirilir ve değer panelden okunur.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Ölçüm alanı, ölçüm sonrası etanol vb. çözücü ile temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | PRECISA TERAZİ KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 70/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan PRECISA marka HASSAS TERAZİ cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: PRECISA

Model: XB 220A

Seri no: 320-9204-X-007

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

0.01-220 g	 aralığında ± 0.0001 g hassasiyetle çalışmalıdır

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

3.5. KALİBRASYON

Her tartımdan önce su terazisinin yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5. ALTYAPI

Titreşimden ve hava akımından en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her tartımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Kalibrasyonu yapan firma ile temasa geçilir ve kalibrasyonu yaptırılır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

Korunması: Sorumlusundan başka kişi tarafından kullanılmaması, gerekli temizliğinin yapılması gerekir.

|  | SCHOTT ŞEFFAF TERMOSTAT KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 72/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuvarında bulunan SCHOTT marka ŞEFFAF TERMOSTAT cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: SCHOTT

Model: CT 52

Seri no: 00133974

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal ve sıvıları istenilen sıcaklığa getirmek için kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın çalışma sıcaklığı 20oC - 160oC aralığındadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Termostatın on – off anahtarı açılır.

- İşlem gerçekleştirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur, darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir

|  | NÜVE VAKUM ETÜVÜ KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 74/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan NÜVE marka VAKUM ETÜVÜ cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: NÜVE

Model: EV 018

Seri no: 41082216

Yapım yılı:1997

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin vakum altında belirli sıcaklıklarda tutulmasında ve kurutulmasında kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz max. 250°C sıcaklığa ulaşabilmektedir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Etüvün kapağı açılarak örnek içerisine konulur. Etüvde işlem gören maddeler, dökülmesi ve buharlaşması önlenecek şekilde etüve yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır. Etüv güç (cihaz açma kapatma ) düğmesinden açılır. Üzerindeki sıcaklık ve vakum değerleri ayar düğmelerinden ayarlanır. Uygulamanın bitiminde örnek etüvün içinden alınır ve cihaz güç düğmesinden kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır. Her kullanımda ise  etüv dijital termometre ile kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Etüv cihazının uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | THERMO VAKUM ETÜVÜ KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 76/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuarında bulunan THERMO SCIENTIFIC marka VAKUM ETÜVÜ cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: THERMO SCIENTIFIC

Model: HERAUS VT 6025

Seri no: 41082216

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Numunelerin vakum altında belirli sıcaklıklarda tutulmasında ve kurutulmasında kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihaz max. 200°C sıcaklığa ulaşabilmektedir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Etüvün kapağı açılarak örnek içerisine konulur. Etüvde işlem gören maddeler, dökülmesi ve buharlaşması önlenecek şekilde etüve yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır. Etüv güç (cihaz açma kapatma ) düğmesinden açılır. Üzerindeki sıcaklık ve vakum değerleri ayar düğmelerinden ayarlanır. Uygulamanın bitiminde örnek etüvün içinden alınır ve cihaz güç düğmesinden kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır. Her kullanımda ise  etüv dijital termometre ile kontrol edilir.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Etüv cihazının uygun bir yere kurulması ve uygun şartlarda kullanılması cihazdan alınacak verimi ve cihazın kullanım ömrünü doğrudan etkiler. Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup olmadığı kontrol edilir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Cihaz kullanıcısı tarafından taşınabilir. Yatayda, düz zeminde ve yer seviyesinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuarda saklanır.

Korunması: Gerekli genel temizliğinin yapılması gerekir.

|  | LAUDA VİSKOZİTE BANYOSU KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ FİZİKOKİMYA LABORATUVARI | Doküman No | TL-260 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16.06.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa | 78/80 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge Fizikokimya Araştırma laboratuvarında bulunan LAUDA marka VİSKOZİTE BANYOSU cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından B-05 no’lu Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: LAUDA

Model: ALPHA SERİES TYPE A

Seri no: LCE 0226-11-0685

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Bu cihaz ile çeşitli sıvıların viskoziteleri şeffaf cam dışından yarı otomatik bir şekilde gözlenebilmektedir.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın çalışma sıcaklığı 10oC - 150oC aralığındadır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Termostatın on – off anahtarı açılır.

- İşlem gerçekleştirilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz dört ayak temaslı olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın dört ayağının da yüzeye temas ettiğini kontrol edilmelidir.

Dikkat edilecek hususlar :

-  Isıtıldığında genleşen sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

- Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

-  Isıtıcı rezistansın büyüklüğüne göre cam kaplar kullanılmalıdır.

-  Isıtıcı rezistansın üzerinde kaliteli, ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel önlem alınmasına gerek yoktur, darbelere karşı korunarak taşınabilir.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, karton kutu ambalajında laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.